Карта заказа ТР01/ ТП01

| ТП01 ТР01 | Датчик с трубной защитной арматурой | Примечания |
| --- | --- | --- |
|  | Вид взрывозащиты |  |
|  | 0 | без взрывозащиты |  |
|  | 1 | 1Ex d IIC T6 Gb X |  |
|  | 2 | 0Ex ia IIC T6 Ga X |  |
|  | Тип корпуса |  |
|  | F | Evolution (Exd, Al, IP68) | Корпус Evolution |
|  | G | Evolution (Exd, Al, IP68, с окном для ЖКИ) | Корпус Evolution с окном для ЖКИ |
|  | L | Алюминиевый корпус с откидной крышкой с защелкой (Exia/общепром, Al, IP55) | Корпус BUZ-L |
|  | S | Алюминиевый корпус с откидной крышкой с креплением винтом (Exia/общепром, Al, IP65) | Корпус BUZ-S |
|  | P | Алюминиевый корпус с крышкой на резьбе (Exia/общепром, Al, IP66) | Корпус KNA |
|  | N | Корпус из нержавеющей стали (Exia/общепром, 12Х18Н10Т, IP66) | Корпус ЧТП (собственное про-во) |
|  | T | Пластиковый корпус с крышкой на резьбе (Exia/общепром, полиамид, IP65) | Корпус KNA полиамид |
|  | X | спец. исполнение |  |
|  | Диаметр и материал арматуры (максимальная температура применения, °С) |  |
|  | C* | 12X18H10T (9 (+800) | L | 10Х17Н13М2Т (8 (+900) | * изготовление по спецзаказу |
|  | D* | 10Х17Н13М2Т (9 (+900) | N | 10Х17Н13М2Т (10 (+900) | (нет в КД, нет в серии) |
|  | E* | 10Х17Н13М2Т (11 (+900) | P | 10Х23Н18 (8 (+1000) |  |
|  | F* | 10Х17Н13М2Т (12 (+900) | Q | 10Х23Н18 (10 (+1000) |  |
|  | I* | 12X18H10T (6 (+800) | S | ХН45Ю (8 (+1200) |  |
|  | J | 12X18H10T (8 (+800) | T | ХН45Ю (10 (+1200) |  |
|  | K | 12X18H10T (10 (+800) | X | Cпец. исполнение |  |
|  | Длина “шейки” |  |
|  | 0 | 0 | 4 | 160 мм |  |
|  | 1 | 80 мм | 5 | 200 мм |  |
|  | 2 | 145 мм | 6* | 300 мм | * изготовление по спецзаказу |
|  | 3 | 120 мм | X | спец. исполнение | (нет в КД, нет в серии) |
|  | Тип присоединения к процессу |  |
|  | A0 | Без штуцера | см. ниже – эскизы по типу арматур |
|  | А1 | Без штуцера (с «шейкой») |  |
|  | AA | резьба G1” |  |
|  | АВ | резьба G1/2” |  |
|  | АС | резьба G3/4” |  |
|  | АD | резьба М20х1,5 (приваренный штуцер) |  |
|  | D1 | резьба М20х1,5 (подвижный штуцер) |  |
|  | АE | резьба 1/2” NPT (без «шейки») |  |
|  | АF | Резьба М33х2 |  |
|  | АG | резьба 1/2” NPT |  |
|  | AH | резьба 3/4” NPT |  |
|  | CC* | фланец DN25PN40 | * изготовление по спецзаказу |
|  | CD* | фланец DN40PN40 | (нет в КД, нет в серии) |
|  | CE* | фланец DN50PN40 |  |
|  | Е1 | резьба G1” (без «шейки») |  |
|  | Е2 | резьба G1/2” (без «шейки») |  |
|  | Е3 | резьба G3/4” (без «шейки») |  |
|  | Е4 | резьба М20х1,5 (без «шейки») |  |
|  | Е5 | резьба М33х2 (без «шейки») |  |
|  | ХХ | спец. исполнение |  |
|  | Форма арматуры |  |
|  | 1 | прямая труба |  |
|  | 3 | труба с утонением |  |
|  | Х | спец.исполнение |  |
|  | Длина монтажной (погружной) части |  |
|  | B | 100 мм | P | 630 мм |  |
|  | C | 120 мм | Q | 800 мм |  |
|  | E | 200 мм | R | 1000 мм |  |
|  | G | 300 мм | S | 1250 мм |  |
|  | H | 60 мм | T | 1600 мм |  |
|  | I | 80 мм | U | 2000 мм |  |
|  | J | 160 мм | V | 2500 мм |  |
|  | K | 250 мм | W | 3150 мм |  |
|  | M | 320 мм | Y | 3550 мм |  |
|  | N | 400 мм | Z | 4000 мм |  |
|  | O | 500 мм | X | спец.исполнение |  |
|  | Тип преобразователя (выходной сигнал) |  |
|  | A | клеммная колодка |  |
|  | B* | 4-20 мА, 20-4 мА (только для ТР01) | ТМТ-180L |
|  | C* | 4-20 мА, 20-4 мА | ТМТ-181L |
|  | D* | (4-20 мА, 20-4 мА) – Exia | ТМТ-181L-Ex |
|  | E* | 4-20 мА/HART, 20-4 мА/HART, v.5 | ТМТ-182L-HART |
|  | F* | (4-20 мА/HART, 20-4 мА/HART, v.5) – Exia | ТМТ-182L-HART-Ex |
|  | G* | Profibus (РА) | ТМТ-84-PA |
|  | H* | Profibus (РА) с ЖКИ | ТМТ-84-PA + ЖКИ |
|  | I* | Profibus (РА) – Exia | ТМТ-84-PA-Ех |
|  | J* | Profibus (РА) с ЖКИ – Exia | ТМТ-84-PA-Ех + ЖКИ |
|  | K | Свободные проводники |  |
|  | L* | 4-20 мА/HART, 20-4 мА/HART, v.7 – с ЖКИ | ТМТ-82-HART + ЖКИ |
|  | M* | (4-20 мА/HART, 20-4 мА/HART, v.7) – Exia с ЖКИ | ТМТ-82-HART-Ex + ЖКИ |
|  | N* | 4-20 мА/HART, 20-4 мА/HART, v.7 | STT17H-HART |
|  | O* | (4-20 мА/HART, 20-4 мА/HART, v.7) – Exia | STT17H-HART-Ex |
|  | P* | 4-20 мА/HART, 20-4 мА/HART, v.5 (только для ТП01) | STT25H-HART |
|  | Q* | (4-20 мА/HART, 20-4 мА/HART, v.5) – Exia (только для ТП01) | STT25H-HART-Ex |
|  | R* | (4-20 мА/HART, 20-4 мА/HART, v.5) – Exia, SIL 2/3 (только для ТП01) | STT25S (SIL) |
|  | S | 4-20 мА, 20-4 мА, (от -60 °С) | TT |
|  | T | (4-20 мА, 20-4 мА) – Exia, (от -60 °С) | TT-Ex |
|  | U | 4-20 мА/HART, 20-4 мА/HART, v.7, (от -60 °С) | TT-HART |
|  | V | (4-20 мА/HART, 20-4 мА/HART, v.7) – Exia, (от -60 °С) | TT-HART-Ex |
|  | X | спец.исполнение | * временно недоступны для заказа |
|  | Тип, класс и схема чувствительного элемента для ТР01 |  |
|  | A | 1xPt100 1/3B сх.4 (от -100 до +350) °С |  |
|  | B | 1xPt100 A сх.4 (от - 100 до+ 450) °С |  |
|  | C | 1xPt100 В сх.4 (от - 196 до +660) °С |  |
|  | D | 1xPt100 1/3B сх.3 (от -100 до +350) °С |  |
|  | E | 1xPt100 A сх.3 (от - 100 до+ 450) °С |  |
|  | F | 1xPt100 В сх.3 (от - 196 до +660) °С |  |
|  | G | 1x100П 1/3B сх.4 (от -50 до +300) °С |  |
|  | H | 1x100П A сх.4 (от - 196 до+ 600) °С |  |
|  | K | 1x100П В сх.4 (от - 196 до +600) °С |  |
|  | L | 1x100П 1/3B сх.3 (от -50 до +300) °С |  |
|  | M | 1x100П A сх.3 (от - 196 до+ 600) °С |  |
|  | N | 1x100П В сх.3 (от - 196 до +600) °С |  |
|  | X | спец.исполнение |  |
|  | Тип, класс и особенности чувствительного элемента для ТП01 |  |
|  | A* | К кл.1 1ЧЭ изолированный спай | от - 40 °С до +1000 °С | * изготовление по спецзаказу |
|  | B* | К кл.1 2ЧЭ изолированный спай |  | (нет в КД, нет в серии) |
|  | C* | К кл.2 1ЧЭ изолированный спай | от - 40 °С до +1200 °С |  |
|  | D* | К кл.2 2ЧЭ изолированный спай |  |  |
|  | E* | L кл.2 1ЧЭ изолированный спай | от - 40 °С до +600 °С |  |
|  | F* | L кл.2 2ЧЭ изолированный спай |  |  |
|  | G* | N кл.1 1ЧЭ изолированный спай | от - 40 °С до +1000 °С |  |
|  | H* | N кл.1 2ЧЭ изолированный спай |  |  |
|  | I* | N кл.2 1ЧЭ изолированный спай | от - 40 °С до +1200 °С |  |
|  | J* | N кл.2 2ЧЭ изолированный спай |  |  |
|  | K* | T кл.1 1ЧЭ изолированный спай | от - 40 °С до +350 °С |  |
|  | L* | T кл.1 2ЧЭ изолированный спай |  |  |
|  | M* | T кл.2 1ЧЭ изолированный спай |  |  |
|  | N* | T кл.2 2ЧЭ изолированный спай |  |  |
|  | O* | J кл.1 1ЧЭ изолированный спай | от - 40 до +750 °С |  |
|  | P* | J кл.1 2ЧЭ изолированный спай |  |  |
|  | Q* | J кл.2 1ЧЭ изолированный спай |  |  |
|  | R* | J кл.2 2ЧЭ изолированный спай |  |  |
|  | X | спец.исполнение |  |
|  | Диаметр чувствительного элемента |  |
|  | А* | 3 мм | * изготовление по спецзаказу |
|  | B | 4,5 мм | (нет в КД, нет в серии) |
|  | C | 6 мм |  |
|  | Х | спец.исполнение |  |

| Код в заказе А0 | Код в заказе А1 | Код в заказе АА, АВ, АС, АD, AF | Код в заказе D1 | Код в заказе AE | Код в заказе AG, AH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Код в заказе CC, CD, CE | Код в заказе E1, E2, E3, E4, E5 | Примечания |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. Е – длина шейки от 80 до 300 мм. 2. L – длина погружаемой части от 60 мм до 4000 мм. 3. d – диаметр защитной арматуры от 6 мм до 20 мм. 4. Dф = 115 мм; 150 мм; 165 мм соответственно для исполнений СС; СD; CE. |

| Обозначение исполнения по типа присоединения к процессу для ТП04 (схема 4) |
| --- |
| Код в заказе А0 | Код в заказе С0 |
| Примечания 1. L (l) – длина монтажной части от 320 мм до 2000 мм (длина погружаемой части от 250 до 900 мм). 2. Mасса датчиков серии ТП04 в зависимости от исполнений по типу присоединения к процессу: а) A0 — не более 8 кг; б) С0 — не более 9,5 кг. 3. Корпус может отличаться от представленных рисунков по габаритам и внешнему виду. |